招标文件

编    号：20200113

采购单位：海门市海门街道第二社区卫生服务中心

采购内容：海门市海门街道第二社区卫生服务中心厨房设备采购

采购类别：货物类

二○二○年一月一三日

海门市海门街道第二社区卫生服务中心

厨房设备采购竞争性谈判公告

根据政府采购相关法律法规的规定，海门市海门街道第二社区卫生服务中心

厨房设备采购项目采用竞争性谈判，欢迎符合要求的供应商前来投标。

一、采购编号：20200113

二、采购内容和预算：

1、项目名称：海门市海门街道第二社区卫生服务中心厨房采购

2、采购预算:人民币壹拾叁万元整（￥130000.00）

3、交货期限：2020年8月30日前安装调试完成。

三、谈判供应商资格要求：

A、参加谈判的供应商资格要求：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供2018年财务审计报告）

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

B、报名时须提供以下材料：

1、投标单位的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一营业执照副本复印件。

①投标人应具有独立法人资格，营业执照的经营范围内包含本次招标内容

②投标人须提供燃气燃烧器具安装维修资质证书；

③投标人须提供燃气灶具《全国工业产品生产许可证》 ；

④投标人须提供质量管理体系认证、环境管理体系认证；

⑤投标人须提供企业资信等级证书；

⑥投标人须提供建筑业企业安装资质证书及安装维修人员上岗证；

⑦投标人须提供全国质量、服务、诚信AAA企业证书；

2、投标单位法定代表人身份证复印件，如为委托代理人参与投标的还需提供法定代表人授权委托书原件和委托代理人的身份证复印件。

3、参加在经营活动中没有重大违法记录、没有处于财产被接管或冻结或破产的状态的书面声明采购活动前三年内，。

4、业绩要求：

提供投标申请人2016年4月至今（时间以合同签订时间为准）承担过供货合同额人民币10万元及以上的类似业绩证明（提供合同复印件并加盖单位公章，原件核查）。

5、提供不锈钢板材1.2及1.0mm的检测报告；

6、提供货架、水池、工作台、工作台柜等检测报告；

注：1、欢迎符合条件的响应单位前来报名。请各响应单位将符合以上资格要求的有效证明文件的复印件加盖响应单位公章后装订成册。封面注明响应单位名称、标号、联系人、联系电话、电子邮箱、传真等信息。响应单位提供的材料如有伪造或虚报，则评标委员会有权取消该单位的投标资格。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

四、开标时间及地点：  2020年1月21日 下午14:00

地点：海门市海门街道第二社区卫生服务中心五楼小会议室

五、联系方式：

名    称：海门市海门街道第二社区卫生服务中心

联 系 人：季先生

电    话：13901479089

六、请贵单位自行下载谈判采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的谈判准备，并按文件的要求详细填写和编制谈判响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加谈判。

海门市海门街道第二社区卫生服务中心

2020年1月13日

竞争性谈判采购内容

海门市海门街道第二社区卫生服务中心采用竞争性谈判招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的单位前来参加。

# 一、采购编号：20200113

# 二、采购项目：海门市海门街道第二社区卫生服务中心厨房采购

采购预算：人民币壹拾叁万元整（￥130000.00）

# 采购内容和要求：

- 设备清单：

| 厨 房 设 备 清 单 |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 用 料 要 求 |
| 库房 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 1 |  |  | 货架横档采用1.2mm优质不锈钢板； 排档采用1.0mm优质不锈钢板； 台脚采用Ф38*1.0mm不锈钢圆通，配可调节性不锈钢子弹脚。 |
| A02 | 米面架 | 1200*500*250 | 台 | 1 |  |  | 整体选用不锈钢38*38*1.2mm不锈钢方管焊接而成。 |
| 初加工 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 四层花格货架 | 1200*500*1550 | 台 | 1 |  |  | 主管选用φ38mm厚度为1.2mm不锈钢圆管； 横管选用38mm*25mm厚度为1.2mm不锈钢矩管； 排档选用50mm*25mm厚度为1.0 mm不锈钢矩管； 配可调式不锈钢子弹脚。设备能承受100kg以上载荷。 （提供货架检测报告） |
| B02 | 开水器连底座 | 沸腾式/腾飞/12KW | 台 | 1 |  |  | 采用食品安全级不锈钢制造。30MM高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能型。 |
| B04 | 四门双温冰箱 | 凯普顿 | 台 | 1 |  |  | 品牌：凯普顿；有效容积(L)： 1000； 隔热材料：R141b；搁架数：3层双列； 温度范围：(℃) +10℃ ～ -10℃； 压缩机功率(W) ：550；制冷剂：R134a； 制冷方式：直冷；内胆材质：不锈钢； |
| B05 | 三星荤菜池 | 1800*700*800+150 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.2mm优质不锈钢板； 星盆采用1.0mm优质不锈钢板； 横管采用25*38*1.2mm优质不锈钢方管； 支架、脚采用φ50*1.2mm优质不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。 （提供水池检测报告） |
| B06 | 双星蔬菜池 | 1500*700*800+150 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.2mm优质不锈钢板； 星盆采用1.0mm优质不锈钢板； 横管采用25*38*1.2mm优质不锈钢方管； 支架、脚采用φ50*1.2mm优质不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。 |
| B07 | 拖把池 | 500*400*500+150 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.2mm优质不锈钢板； 星盆采用1.0mm优质不锈钢板； 横管采用25*38*1.2mm优质不锈钢方管； 支架、脚采用φ50*1.2mm优质不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。 |
| B08 | —摇摆双温水喉 |  | 台 | 5 |  |  | 表面工艺：不锈钢 ；阀芯：陶瓷片阀芯；冷热水控制类型：双把双控；安装方式：坐式； |
| B09 | —摇摆单温水喉 |  | 台 | 1 |  |  | 表面工艺：不锈钢 ；阀芯：陶瓷片阀芯；冷水控制类型：单把单控；安装方式：坐式； |
| B10 | —去水制 | 广发不锈钢 | 台 | 6 |  |  | 表面工艺：不锈钢 ；一次性冲压成型，配有不锈钢提篮隔渣，造型美观，坚固耐用。 |
| B11 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.2mm优质不锈钢板,支架、脚采用38*38*1.2mm优质不锈钢管，配可调全不锈钢子弹脚。 加强筋板采用1.2mm优质不锈钢板；双层工作台下一层采用1.0mm不锈钢板制作。设备能承受100kg以上载荷。 （提供工作台检测报告） |
| 精加工 |  |  |  |  |  |  |
| C03 | 传菜台柜 | 1000*500*800 | 台 | 1 |  |  | 台面板选用厚度为1.2mm优质不锈钢板； 侧板、层板、门板及其他辅助板选用厚度为1.0mm优质不锈钢板； 工作台台面和底板都需要加固，加固槽头选用厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板； 工作台的支撑脚底部装配有D51mm不锈钢可调脚。 |
| C05 | 双向调理台 | 1800*800*800 | 台 | 1 |  |  | 台面板选用厚度为1.2mm不锈钢板； 侧板、层板、门板及其他辅助板选用厚度为1.0mm优质不锈钢板； 工作台台面和底板都需要加固，加固槽头选用厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板； 工作台的支撑脚底部装配有D51mm不锈钢可调脚。 （提供台柜检测报告） |
| C06 | 单门蒸箱 | 12盘 | 台 | 1 |  |  | 箱体内外胆及门、蒸饭盘板采用厚1.0mm不锈钢板，饭盘托架采用三角形厚1.2mm不锈钢板折撑。 配自动控制水位装置，带排污装置； 门装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，渐近锁紧把手。 每门配600*400*50蒸饭盘12只，重量为2.0KG。 箱体及门聚氨脂发泡。采用手柄为渐进式不锈钢手柄,全不锈钢加厚铰链。 |
| C08 | 炉灶拼台 | 400*1200*800+450 | 台 | 1 |  |  | 台面采选用1.2mm优质不锈钢板,支架、脚采用38*38*1.2mm不锈钢管，配可调全不锈钢子弹脚。 |
| C09 | 一炒一大锅灶 | 2200*1200*800+450 | 台 | 1 |  |  | 台面及水围基采用1.2mm优质不锈钢板,炉灶侧板、背板、门板采用厚1.0mm不锈钢板。 灶体骨架采用40*40*4mm国标角钢,焊接后两层防腐处理。 灶台面下衬3mmA3钢板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚A3钢板制做； 炉灶通脚采用φ50mm不锈钢钢管,炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚。 采用4″/6″鼓风节能炉头、防水开关、天然气专用气阀及火种阀。 配摇摆水龙头、φ860翻边铸铁锅； 灶炉门板高440mm，背板高450mm。灶围板距地150mm。 每个炉头采用独立250W/220V中压铝壳风机。 （提供安装维修资质证书） |
| C10 | 四头煲仔炉 | 800*800*800+150 | 台 | 1 |  |  | 灶台面选用1.2mm优质不锈钢板,炉身及炉背采用1.2mm不锈钢板。 炉脚选用φ50*1.2mm不锈钢管,全不锈钢子弹脚。 炉花板采用300*300铸铁制造。 采用6"文华炉头及气掣、气管、火种、火种掣组成。 |
| C11 | 脱排烟罩 | 4500*1300*600 | 组 | 1 |  |  | 不锈钢拉丝板，罩体：1.0mm优质不锈钢板，配滤油网、防爆灯、接油杯。 |
| C12 | 灭蝇灯 | 名爵尔/40W | 台 | 5 |  |  | 品牌：名爵尔；采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，外观采用铝合金结构，美观大方，永不生锈。 |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 单星洗手池 | 500*400*800+100 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.2mm优质不锈钢板； 星盆采用1.0mm优质不锈钢板； 横管采用25*38*1.2mm不锈钢方管； 支架、脚采用φ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。 |
| D02 | —摇摆双温水喉 |  | 台 | 1 |  |  | 表面工艺：不锈钢 ；阀芯：陶瓷片阀芯；冷热水控制类型：双把双控；安装方式：坐式； |
| D03 | —去水制 | 广发不锈钢 | 台 | 1 |  |  | 表面工艺：不锈钢 ；一次性冲压成型，配有不锈钢提篮隔渣，造型美观，坚固耐用。 |
| D05 | 紫外线消毒灯 |  | 台 | 2 |  |  | 品牌：飞利普；消毒范围：25平方 |
| D06 | 传菜台柜 | 700*500*800 | 台 | 1 |  |  | 台面板选用厚度为1.2mm优质不锈钢板； 侧板、层板、门板及其他辅助板选用厚度为1.0mm优质不锈钢板； 工作台台面和底板都需要加固，加固槽头选用厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板； 工作台的支撑脚底部装配有D51mm不锈钢可调脚。 |
| D07 | 四门保洁柜 | 1200*500*1800 | 台 | 1 |  |  | 柜身板选用厚度1.0m优质不锈钢腹膜磨砂板，柜内层板、门板选用厚度1.0mm优质不锈钢腹膜磨砂板； 储物柜的趟门选用悬挂式（最新工艺），此工艺使工作台无卫生死角，完全达到卫生要求； 支撑脚管选用D51mm*1.2m不锈钢焊管，并配有D51mm可调脚。 |
| D08 | 餐具消毒柜 | 康宝/700A-5 | 台 | 1 |  |  | 品牌：康宝；高温远红外线电热消毒功能。适合各种耐高温餐具消毒保洁，彻底杀灭病菌，不损坏餐具，消毒效率高。配置超温保护功能，安全可靠。柜体采用不锈钢材料制造，清洁卫生，经济实用。智能按键式操作，操控方便。超大容量工作室，时尚潮流外观设计，消毒效率高。 |
| D09 | 五格保温台 | 1800*800*800 | 台 | 1 |  |  | 台面板选用厚度为1.2mm优质不锈钢板； 衬筋：选用厚度1.2mm优质不锈钢板； 菜盆：采用SUS304-2B不锈钢桶1/1菜盆5只； 加热：发热管1KW/220V 3支； 脚通：采用不锈钢方管38*38*1.0mm； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 |
| D10 | 保温饭汤车 | 600*600*800 | 台 | 2 |  |  | 选用面板厚为1.2mm优质不锈钢板，其余1.0mm，,采用电热恒温保温,配优质科顺轮,带刹车. |
| D11 | 饭汤车接驳台 | 1500*800*800 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.2mm优质不锈钢板,支架、脚采用38*38*1.2mm不锈钢管，配可调全不锈钢子弹脚。 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 双层工作台 | 1600*700*800 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.2mm优质不锈钢板,支架、脚采用38*38*1.2mm不锈钢管，配可调全不锈钢子弹脚。 加强筋板采用1.2mm不锈钢板；双层工作台下一层采用1.0mm不锈钢板制作。设备能承受100kg以上载荷 |
| E02 | 单孔收残台 | 900*700*800+150 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.2mm优质不锈钢板,支架、脚采用38*38*1.2mm不锈钢管，配可调全不锈钢子弹脚。 加强筋板采用1.2mm不锈钢板； |
| E03 | 三星洗碗池 | 1800*700*800+150 | 台 | 1 |  |  | 台面采用1.2mm优质不锈钢板； 星盆采用1.0mm优质不锈钢板； 横管采用25*38*1.2mm不锈钢方管； 支架、脚采用φ50*1.2mm不锈钢管采用可调全不锈钢子弹脚。 |
| E04 | —摇摆双温水喉 |  | 台 | 3 |  |  | 表面工艺：不锈钢 ；阀芯：陶瓷片阀芯；冷热水控制类型：双把双控；安装方式：坐式； |
| E05 | —去水制 | 广发不锈钢 | 台 | 3 |  |  | 表面工艺：不锈钢 ；一次性冲压成型，配有不锈钢提篮隔渣，造型美观，坚固耐用。 |
| E07 | 收碗车 | 450*750*800 | 辆 | 1 |  |  | 板材采用不锈钢拉丝板，面板采用1.2mm不锈钢板；柱采用30*30*1.2mm不锈钢方管 ,配橡胶轮带杀4只。 |
| 排油烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 柜式排风机 | 20000风量 | 台 | 1 |  |  | 说明：DEF冷板离心通风机采用双吸式蜗壳吸风，钢架柜式结构，整机分为喷漆冷板和镀锌板两类，可供用户选择：该整机还可拆散重装，方便用户运输，安装和使用。该系列产品具有风量大、嗓声低、结构稳固、外形美观等特点，适用于宾馆、酒楼大厅、地下室和厨房通风。 |
| F02 | 电机启动保护器 | 变频/5.5KW | 台 | 1 |  |  | 电机变频启动保护器对电机初次启动时，起到减冲减震，消除皮带的急速摩擦，减小启动电流，对整个风柜也是个有效的保护，变频器自带极相保护，起到缺相保护的效果。 |
| F03 | 油烟净化器 | 绿洲/20000风量 | 台 | 1 |  |  | 净化方式：静电复合式，油烟净化率为93% |
| F04 | 不锈钢排风管 | 600*600*25000 | 平方 | 60 |  |  | 不锈钢板1.0mm。国标角钢30*30*3。优质密封材料, 螺栓φ8㎜.含风管支架. |
| F05 | 不锈钢排风管 | 400*400*10000 | 平方 | 16 |  |  | 不锈钢板1.0mm。国标角钢30*30*3。优质密封材料, 螺栓φ8㎜.含风管支架. |
| F06 | 防火阀门 | 600*600*250 | 台 | 1 |  |  | 阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体 |
| F07 | 弹力减震器 | 200KG | 台 | 4 |  |  | 柜式风机下弹力减震 |
| F08 | 风机净化器支架 | 1200*1200*200 | 台 | 2 |  |  | 采用8#镀锌角钢制作，经抗力实验合格，坚固耐用 |
| F09 | 管道软接 | 800*800*250 | 台 | 1 |  |  | 采用30*30*3mm镀锌角钢制作，采用军用帆布作为软连接。 |
| F10 | 法兰及吊架 |  | 项 | 1 |  |  | 采用30*30*3mm镀锌角钢制作，扁担采用40*40*4国标角钢制作 |
| F11 | 风机吊装费 |  | 项 | 1 |  |  | 汽吊至楼顶 |
| F12 | 防油处理 |  | 项 | 1 |  |  | 防漏油密封处理 |
| F13 | 接油盘 | 1000*1000*100 | 只 | 1 |  |  | 台面采用1.2mm不锈钢板； |
| 合计:人民币大写 |  | ¥： | 0 |  |

（二）质量要求：

1、响应单位应严格按照采购文件的有关规定提供合格商品，保证货物（含随机设备附（配）件）为全新、未使用的原装正品（有明确的生产厂商或制造厂商）。

2、响应单位提供的所有产品应符合技术要求条款中所标称的规格、参数和标准。其质量必须符合产品国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准。

3、在安装过程中对现场环境造成损坏的，成交供应商承担维修费用。

4、成品保护：成交供应商应保证所供货物在验收移交前的保护。

（三）售后服务：

1、所有产品免费质保期不低于1年，成交单位应在1小时以内响应，4小时到达现场，6小时内完成采购方提出维修要求。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。

2、响应单位应按其响应文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

（四）安装调试及交货验收：

1、安装调试：在货物到达采购方指定地点后，成交方应在7天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助采购方组织验收。

2、交货日期：2020年8月30日前交货安装完成。

3、交货地点：采购方指定地点。

4、交货验收：

（1）成交方应保证供应货物（含随机设备附（配）件）是全新、未使用过的原厂合格正品（有明确的生产厂商或制造厂商），并完全符合本次采购设备规定的规格和性能要求。若成交方提供伪劣假冒商品或非原装合格全新正品的，成交方应无条件更换为合格产品，给采购方造成损失的，应承担赔偿责任。投标货物经过双方检验认可后，签署验收报告。

5、验收标准：设备安装后，采购单位按国家标准及厂方标准进行质量验收。投标单位应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由投标单位承担，只有在设备完全正常运转和采购单位确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。验收不合格的全部退货并由投标单位承担采购单位因此而造成的全部损失。同时，采购单位有权立即终止合同的执行。

四、综合说明及其它要求：

1、供货方应保证采购单位免除且供货方承担由于采购单位在使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

2、供应商须对所投标段内的所有设备全部响应，只投其中部分的为无效投标。投标总报价包括全部货物和服务的报价：所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、付款方式：详见合同特殊条款。

五、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标方书面通知为准。

六、谈判响应文件的目录组成及要求：

（一）文件组成：

1、授权委托书（格式见谈判响应文件格式）；

2、谈判响应报价表（格式见谈判响应文件格式）；

3、谈判响应函（格式见谈判响应文件格式）；

4、关于资格文件的声明函（格式见谈判响应文件格式）；

5、谈判响应单位《营业执照》复印件；

6、谈判响应单位法定代表人（负责人）身份证复印件及授权委托人身份证复印件（如有授权）；

7、投标货物和服务数量、规格要求、技术要求、交货期；

8、技术规格和商务偏离表；（格式见谈判响应文件格式）；

9、响应单位情况表（格式见谈判响应文件格式）；

10、其它优惠承诺；

11、谈判响应单位认为需提交的其它资料、证书、样本、承诺等。

注：响应单位必须提交1-9规定的资料, 否则投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝；投标人所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标文件的有效性。

（二）文件要求：

1、数量要求为一本正本，两本副本，装订成册；装在一个文件袋里密封，密封袋的封皮上写明招标编号、招标采购单位名称、项目名称、投标人名称，并注明“开标前不得启封”字样。投标文件应密封完好，封袋上应有投标人法定代表人或其代理人的签字或盖章，并加盖投标人单位公章。如果投标人未按上述要求密封及加写标记，其投标文件将被拒绝接受。

2、以上文件每页须要谈判供应商企业法人签章或其授权代表签字或盖公章。

3、谈判响应文件必须注明：谈判单位名称\联系人\联系电话\通迅地址\邮政编码。

4、谈判响应单位应将全部谈判文件装订并进行密封。

5、参加开标的谈判单位代表（被授权人）应携带本人有效身份证明，以证明其出席开标会议，过时作弃权处理。

6、凡涉及谈判响应文件的补充说明或修正，均以谈判供应商的书面依据为准；谈判供应商必须承诺谈判文件中提出的全部技术规格与要求；如果有其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应，并在谈判文件的密封袋上应注明其所谈判的标书编号。

7、谈判供应商对所要采购的内容应全部报价，只响应其中部分内容的，为无效报价。

七、谈判采购程序

1、由评委会对供应商的谈判响应文件及谈判代表的身份进行审查。

2、由评委会对供应商的谈判响应文件进行资格和技术要求的审核，审核不合格的供应商不能进入谈判程序；

3、由评委会根据成交原则，确定成交供应商。

八、谈判成交原则

1、评审标准：采购人授权评委会根据本文件规定的成交原则，将在响应最终报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，提出最低报价的供应商确认为成交供应商。

2、评审委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价，以判定谈判响应文件的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，并确定最终成交供应商。评审方法如下：

（1）评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查。经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格；如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。逐项汇总所有评委评审意见，并确定每个项目条款内容的最终合格性。如在某一项目条款内容是否合格出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。

（2）评审内容条款评审意见汇总后有评审内容项评审意见确定为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备成交资格。评审委员会在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商。如果两个或两个以上满足上述要求的谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由采购方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交侯选供应商。

（3）评审委员会认为，响应报价由低到高排在前面的成交候选供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审委员会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

(三)评审内容

| 序号 | 评审内容 | 评审是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 响应产品的数量、技术、规格、材质等是否符合采购文件要求 |  |  |
| 3 | 技术规格偏离表 |  |  |
| 4 | 商务条款偏离表 |  |  |
| 5 | 其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

九、关于谈判的有关说明：

1、报价要求：

（1）以人民币报价；并须按附表格式进行报价；

（2）报价包括所投标的物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（3）设计咨询费：中标方在签订合同前向厨具专业设计公司支付设计咨询服务费5000元，由院方转交给厨具专业设计公司。

（4）成交单位必须承诺谈判采购文件中提出的全部要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

（5）成交响应文件以中文资料为准。

（6）谈判采购文件、响应文件和报价文件是合同的不可分割的部分。

（7）其他优惠条件，请予以书面说明。

（8）凡涉及谈判采购文件的补充说明和修改，均以采购代理机构的书面通知为准。

# 十、合同主要条款

根据采购编号              采购文件及中标人的响应文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                           事宜，签订本合同书。

- 合同内容：

采购内容：详见采购文件

- 下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②采购文件；

③乙方成交的响应文件；

④乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价款与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，投标总价一次报定，包括人工、全部设备、辅助材料、包装、运输、装卸、仓储、安装、保险、各种税费、劳保、专利技术、质保等一切为实现本项目而产生的费用。

2、付款步骤：

签订合同后，货物到场经验收合格；安装调试完工后付至合同价的90%；余款待质保期满后1年内付清。

付款应提供以下资料：

A、甲方、乙方签字认可的验收清单。

B、合格销售发票。

C、甲方签收的送货回单

3、付款方式：银行汇款或转账支票。

四、质量保证：

1、质保期：产品免费质保期一年，由产品验收合格之日起计算。

2、质量保修责任及费用承担：质保期内因材料原因引起的质量问题乙方应无条件免费更换。因乙方产品质量问题导致甲方或者第三方损害的，由乙方承担赔偿责任。

五、交货及验收：

1、验收标准：货物由甲方组织进行验收。乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足谈判采购文件中所列全部要求和乙方承诺的其它指标。

2、项目完成时间：2020年8月30日前安装调试完成。

3、交货地点：由乙方负责办理运输，交货地点由甲方指定。

六、双方的责任及义务：

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

在合同生效后,甲方要求解除合同的,应向乙方偿付合同总价款5%的违约金,违约金不足以补偿损失的,乙方有权要求甲方补足。

3、乙方违约责任

乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的,甲方有权解除合同,乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金,违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、不可抗力

(1)因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的解除和转让：

(一)合同的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、由于乙方未能在规定时间内按照要求完成并保障项目活动的顺利召开的，发生一次甲方即有权立即终止项目合同。

(二)合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

八、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章(或合同章)即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、本合同一式四份、甲、乙双方各执二份。

# 十一、谈判响应文件格式

说明：

对本章所有的格式 ，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应商）法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                  的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加

组织实施的编号为                号的谈判活动。授权代表在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年  月  日

2、谈判响应函

谈判响应函

：

我们收到贵公司           号谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。

1、我们愿意按照谈判文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部谈判文件，包括更正公告(如有)，对谈判文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起   天。

5、我们愿意提供谈判采购单位在谈判文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守谈判文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合谈判文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、本次采购活动如规定收取保证金，我们愿意按谈判文件的规定交纳保证金，并同意其中关于保证金的相关规定。我们的保证金退回账号如下（如收取）：

户      名：

开户行名称：

银 行 账 号：

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

3、谈判报价表

谈判报价表

采购编号：                                       价格单位：元

| 序号 | 标的物名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 交付期 | 响应总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3=1*2 |
| 总价 | 金额大写 元 |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（负责人）：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

4、技术规格和商务偏离表

技术规格偏离表

供应商：                                      采购编号∶

| 序号 | 项 目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

商务条款偏离表

供应商：                                          采购编号∶

| 序号 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 交货时间 |  |  |  |
| (2) | 交货地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| (4) | 售后服务承诺 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期:

注：1.供应商提交的响应文件中与谈判文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把谈判文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

5、资格证明文件

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年	 月  	日

(2)供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |

（本页不够可另加页附后）

## 6、投标货物和服务数量、规格要求、技术要求、交货期

投标货物和服务数量、规格要求、技术要求、交货期

招标编号：                                         投标人：(公章)

| 序号 | 标的物名称 | 招标技术要求 | 响应技术要求 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：(签字或盖章)

日期：         年         月       日

注：各投标人可参照上述格式自制。投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。